## Slide 1: RealTime OS FreeRTOS auf dem STM32F4
Christoph Bläßer & Michael Ebert

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask communication
Interrupt handling
Low Power Modes
Tools

## Slide 3: Was sind Echtzeitsysteme?
Harte Echtzeitsystem | Weiche Echtzeitsystem
Ein Überschreiten der definierten zeitlichen Grenzen macht das gesamt System unbrauchbar. | Ein Überschreiten der definierten zeitlichen grenzen ist kurzfristig erlaubt. Dies führt z.B. zu einer verzögerten Übertragung.
Ein System, das eine Aufgabe in definierten zeitlichen Grenzen ausführt.
Es ist somit vorhersehbar und deterministisch.
Notes: Ausdrücklich: Echtzeit heißt nicht besonders schnell

## Slide 4: Embedded Anwendungen
Sequenziell
Keine Timer-Abstraktion
Kein Overhead
Abhängige Programmabschnitte
CPU hogging
Schlecht Erweiterbar
Nebenläufig
Abstrahiert Timings
Funktionsoverhead
Eigenständige Module
CPU hogging vermeidbar
Sehr gut für Teamarbeit
VS
Loop
RTOS
Notes: Beispiel: Arduino
Wie eignet Sich ein RTOS für Echtzeitsystem : Scheduling Strategien, Interprozesskommunikation
Beide geeignet abhängig vom Kontext.
Übergabe Christoph: Geschichte / Aufbau / Einrichtung
Task besteht ist eine eigene Programmeinheit. Hat einen eigenen Stack und einen TCB für Controll infromationen und Register

## Slide 5: Einsatzbereiche
Einleitung
Umgebung
FreeRTOS
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools
?

## Slide 6: FreeRTOS
Entwicklung seit etwa 2007
Real Time Engineers Ltd.
35 Architekturen
113.000 Downloads
Verschiedene Lizenzmodelle
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools

## Slide 7: FreeRTOS
Open Source Lizenz
  FreeRTOS
  Keine Garantie, kein Support
  Offenlegung des entwickelten Quellcodes erforderlich
Kommerzielle Lizenz
  OpenRTOS
  Garantie, Entwicklersupport (Treiber, Kernelanpassungen)
  Quellcodes dürfen als closed source vertrieben werden
SafeRTOS
  Vor-zertifizierte kommerzielle Version (nach IEC 61508 SIL 3, TüV Süd)
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools
Notes: IEC 61508 Norm für elektronische, programmierbare Systeme, die Sicherheitsaufgaben übernehmen (funktionale Sicherheit)
Anwendung in der Produkthaftung
Als EN 61508 inhaltsgleich übernommen
SIL Sicherheitsanforderungsstufe, Beschreibt die Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktionen bzw. Abschaltsicherheit von gefahrenverursachenden Anwendungen
SIL 4 stellt sehr hohe Anforderungen, selbst im KfZ und Industrie 4.0 Bereich nicht angewendet

## Slide 8: FreeRTOS
FreeRTOS -> Basis OS
FreeRTOS-Plus -> Add-Ons
Source -> C-Quellcode für das OS
Demo -> Beispielcode
Include -> plattformunabhängige Codeanteile
Portable –> plattformabhängige Codeanteile
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools

## Slide 9: Umgebung
ARM Cortex M4
180 MHz
1MB Flash
2x USB
1x Audio
100 PINs, davon ca. 64 als Ein-/Ausgang
Camera and Ethernet - MAC
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools

## Slide 10: Umgebung
Abstraktionsebene zur HW
definiert systemspezifische Werte
Setzt Adressen für Hardwarezugriffe
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools

## Slide 11: Umgebung
Eclipse CDT
  Gnu ARM Plugin
  GCC Toolchain
    GCC
    GDB (Gnu Debugger)
  GNU Build Tools
    Make
    Rm
  ISP Programmer
    Segger Jlink
  OpenOCD
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools

## Slide 12: Dynamische Speicherallokation
pvPortMalloc() / pvPortFree()
STD C Lib malloc() / free()
Nicht Thread safe
Nicht deterministisch
Tendieren zu Fragmentierung
Schwer zu debuggen
Benötigen viel Speicher
Individuell
5 Templates Heap1 – Heap5
Thread safe
Deterministisch*
Notes: Beispiel Implementierung Heap 1 zeigen.

## Slide 13: Dynamische Speicherallokation
uHeap [maxHeapSize]
Speicheralgorithmus
FreeRTOS API
TCB1
Stack 1
Sem 1
TCB1
Sem 1
TCB X
Stack X
pvPortMalloc()
xTaskCreate()
xTaskDelete()
pvPortFree()
Stack 1
Notes: Nebenläufigkeit hat Auswirkung: „Thread safe“

## Slide 14: Sicherheit Speicherverwaltung
TCB1
Stack 1
Sem 1
TCB X
Stack X
TCB1
Stack 1
Sem 1
TCB X
Stack X
Sem 2
Heap / Stackoverflow
Problem dynamisches Speicher Allokation:
Schwer zu debuggen
Kann erst nach langer Zeit auftreten
Ende mit Systemabsturz (HardFault)
Abhilfe statische Speicher Allokation:
Speicher zu Kompilierzeit bekannt
Gewöhnlich mehr Speicher benötigt
Andere Erzeugerfunktionen

## Slide 15: Gefahren der Speicherverwaltung
Fehlerhafte Speicherzugriffe
Problem gemeinsamen Adressraum:
ungewollte Speicherzugriffe z.B. durch Pointer
Fehler können z.T. nur sporadisch in auftreten
Sehr schwer zu analysieren durch Nebenläufigkeit
Abhilfe durch Einsatz einer MPU
MPU kontrolliert Zugriffe auf Speicher
Zugriffe über Berechtigungen
Zugriff auf Kernel nur über API Möglich
Nicht für alle Mikroprozessoren verfügbar

## Slide 16: Tasks
sind eigenständige Programmeinheiten
werden mit xTaskCreate() erzeugt
werden mit xTaskDelete() gelöscht
werden in einer Schleife ausgeführt
sind Event gesteuert
  Interprozesskommunikation
  Timerevent
besteht aus
  TCB (Task Control Block)
  Stack
haben eine Priorität
Die Idle Task

## Slide 17: Task
xTaskCreate( vTaskCode, "NAME, STACK_SIZE, ( void * ) 1, tskIDLE_PRIORITY, &xHandle );
void vTaskCode( void * pvParameters ) {
while( true ) {
waitForTimerOrSyncEvent();
foo();
  }
}

## Slide 18: Scheduler
Alle Algorithmen basieren auf Round-Robin
Fixed Priority Scheduling
Einfache Konfiguration über FreeRTOS Config
1 CPU Kern = 1 max Task im Running State
3 Scheduling Optionen
Cooperative Mode
Preemptive Mode
Preemptive Mode with Time Slicing

## Slide 19: Cooperative Mode
Kontextwechsel nur durch
  taskYield()
  blocked API call
Praktisch bei externen Ressourcen

## Slide 20: Preemptive Mode
Task mit high Prio verdrängt Task mit low Prio
Task gleicher Priorität wechseln sich ab
Timing basieren auf dem Systick
Gewöhnlich zwischen 1 und 100 ms Tick
Die wohl am häufigsten verwendete Konfiguration

## Slide 21: Time Slicing
Option für Preemptive Mode
Task gleicher Priorität wechseln sich ab
Timing basieren auf dem Systick
Gewöhnlich zwischen 1 und 100 ms Tick
Die wohl am häufigsten verwendete Konfiguration

## Slide 22: Echtzeit

## Slide 23: Intertaskcommunication
Tasks müssen untereinander kommunizieren & Daten austauschen
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools
Queues | Mutexe/Semaphore | Task Notification
Separater Speicherbereich Durch verschiedene Tasks schreibbar (ideal durch einen) Durch verschiedene Tasks lesbar Beinhaltet Datenobjekte Kann mehrere Objekte beinhalten Datenkommunikation | Separater Speicherbereich Durch verschiedene Tasks schreibbar Durch verschiedene Tasks lesbar Beinhaltet binäre Zustände Beinhaltet i.d.R. nur ein Objekt Synchronistation | Task-Speicherbereich Durch verschiedene Tasks schreibbar Nur durch den jeweiligen Task lesbar Beinhaltet Datenobjekt Beinhaltet ein Objekt Datenkommunikation

## Slide 24: Interrupt handling
Einleitung
FreeRTOS
Umgebung
Memory Allocation
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Low Power Modes Tools
ISR
Semaphore
Proc1
Active | Ready | Blocked | Bezeichnung
 |  |  | Proc1
 |  |  | Proc2
 |  |  | ISR
xSemaphoreTake()
xSemaphoreSetFromISR()
Interrupt
X
X
X
X
X
X
X

## Slide 25: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Wir stehen nun gerne für Fragen und Diskusionen zur Verfügung