## Slide 1: RealTime OS FreeRTOS auf dem STM32F4
Christoph Bläßer & Michael Ebert

## Slide 2: Inhalt
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory Management
Scheduling
Intertask communication
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 3: Was sind Echtzeitsysteme?
Harte Echtzeitsystem | Weiche Echtzeitsystem
Ein Überschreiten der definierten zeitlichen Grenzen macht das gesamt System unbrauchbar. | Ein Überschreiten der definierten zeitlichen grenzen ist kurzfristig erlaubt. Dies führt z.B. zu einer verzögerten Übertragung.
Ein System, das eine Aufgabe in definierten zeitlichen Grenzen ausführt.
Es ist somit vorhersehbar und deterministisch.
Echtzeitsysteme
Umgebung
FreeRTOS
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools
Notes: Ausdrücklich: Echtzeit heißt nicht besonders schnell

## Slide 4: Embedded Anwendungen
Sequenziell
Abhängige Programmabschnitte
  Schlechter erweiterbar
  Nicht so gut für Teamarbeit
Keine Timer-Abstraktion
Kein Overhead
CPU hogging
Nebenläufig
Eigenständige Module (Task)
  Sehr gut für Teamarbeit
  Sehr gut erweiterbar
Abstrahiert Timings
Funktionsoverhead
CPU hogging vermeidbar
VS
Loop
RTOS
Notes: Beispiel: Arduino
Wie eignet Sich ein RTOS für Echtzeitsystem : Scheduling Strategien, Interprozesskommunikation
Beide geeignet abhängig vom Kontext.
Übergabe Christoph: Geschichte / Aufbau / Einrichtung
Task besteht ist eine eigene Programmeinheit. Hat einen eigenen Stack und einen TCB für Controll infromationen und Register

## Slide 5: Geschichte
Entwicklung seit etwa 2007
Real Time Engineers Ltd.
35 Architekturen
113.000 Downloads
Verschiedene Lizenzmodelle
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory -Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 6: Lizenzmodelle
Open Source Lizenz
  FreeRTOS
  Keine Garantie, kein Support
  Offenlegung des entwickelten Quellcodes erforderlich
Kommerzielle Lizenz
  OpenRTOS
  Garantie, Entwicklersupport (Treiber, Kernelanpassungen)
  Quellcodes dürfen als closed source vertrieben werden
SafeRTOS
  Vor-zertifizierte kommerzielle Version (nach IEC 61508 SIL 3, TüV Süd)
Notes: IEC 61508 Norm für elektronische, programmierbare Systeme, die Sicherheitsaufgaben übernehmen (funktionale Sicherheit)
Anwendung in der Produkthaftung
Als EN 61508 inhaltsgleich übernommen
SIL Sicherheitsanforderungsstufe, Beschreibt die Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktionen bzw. Abschaltsicherheit von gefahrenverursachenden Anwendungen
SIL 4 stellt sehr hohe Anforderungen, selbst im KfZ und Industrie 4.0 Bereich nicht angewendet

## Slide 7: File Structure
FreeRTOS -> Basis OS
FreeRTOS-Plus -> Add-Ons
Source -> C-Quellcode für das OS
Demo -> Beispielcode
Include -> plattformunabhängige Codeanteile
Portable –> plattformabhängige Codeanteile

## Slide 8: STM32F4
ARM Cortex M4
180 MHz
1MB Flash
2x USB
1x Audio
100 PINs, davon ca. 64 als Ein-/Ausgang
Camera and Ethernet - MAC
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 9: Hardware Abstraction Layer (HAL)
Abstraktionsebene zur HW
definiert systemspezifische Werte
Setzt Adressen für Hardwarezugriffe

## Slide 10: Entwicklungsumgebung
Eclipse CDT
  Gnu ARM Plugin
  GCC Toolchain
    GCC
    GDB (Gnu Debugger)
  GNU Build Tools
    Make
    Rm
  ISP Programmer
    Segger Jlink
  OpenOCD

## Slide 11: Dynamische Speicherallokation
STD C Lib malloc() / free()
Nicht Thread safe
Nicht deterministisch
Tendieren zu Fragmentierung
Schwer zu debuggen
Benötigen viel Speicher
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools
pvPortMalloc() / pvPortFree()
Individuell
5 Templates Heap1 – Heap5
Thread safe
Deterministisch*
Notes: Beispiel Implementierung Heap 1 zeigen.

## Slide 12: Dynamische Speicherallokation
ucHeap [maxHeapSize]
Speicheralgorithmus
z.B. Heap 1 – Heap 5
FreeRTOS API
TCB1
Stack 1
Sem 1
TCB1
Sem 1
TCB X
Stack X
Stack 1
pvPortMalloc()
xTaskCreate()
xTaskDelete()
pvPortFree()
Implementiert z.b. best fit oder first fit
Risiko Dynamische Speicherverwaltung !
Stackoverflow / Memoryleaks
Abhilfe  Statische Speicherallokation
Notes: Nebenläufigkeit hat Auswirkung: „Thread safe“

## Slide 13: Tasks
sind eigenständige Programmeinheiten
werden in einer Schleife ausgeführt
sind Event gesteuert
  Interprozesskommunikation
  Timerevent
besteht aus
  TCB (Task Control Block)
  Stack
haben eine Priorität
Systemtask : Die Idle Task (Prio 0)
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 14: Scheduler
Alle Algorithmen basieren auf Round-Robin
Fixed Priority Scheduling
3 Scheduling Optionen
  Cooperative Mode
  Preemptive Mode
  Preemptive Mode with Time Slicing
Notes: Erklärung zu Scheduleraufgabe
Einmalige Task Ausführung wird Job geannt.
Sequenzielle ausführung von Task jobs
Taskwechsel =Kontextswitch
Instruktionsfolge wird nicht beeinflusst

## Slide 15: Scheduling Algorithmen
Cooperative Mode
Kontextwechsel nur durch Task initiiert
  taskYield()
  blocked API call
Taskwechsel -Task mit höchster Prio wird gewählt.
Praktisch bei externen Ressourcen

## Slide 16: Scheduling Algorithmen
Preemptive Mode
Ready Task mit höherer Priorität verdrängt sofort Running Task mit niedriger Priorität
Timeslicing (Option)
Option für Preemptive Mode
Task gleicher Priorität wechseln sich ab
Feste Schedulingintervalle
Gewöhnlich zwischen 1 und 100 ms Tick

## Slide 17: Intertaskcommunication
Tasks müssen untereinander kommunizieren & Daten austauschen
Queues | Mutexe/Semaphore | Task Notification
Separater Speicherbereich Durch verschiedene Tasks schreibbar (ideal durch einen) Durch verschiedene Tasks lesbar Beinhaltet Datenobjekte Kann mehrere Objekte beinhalten Datenkommunikation | Separater Speicherbereich Durch verschiedene Tasks schreibbar Durch verschiedene Tasks lesbar Beinhaltet binäre Zustände Beinhaltet i.d.R. nur ein Objekt Synchronistation | Task-Speicherbereich Durch verschiedene Tasks schreibbar Nur durch den jeweiligen Task lesbar Beinhaltet Datenobjekt Beinhaltet ein Objekt Datenkommunikation
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 18: Beispiel Counting Semaphore
ISR
Semaphore
Proc1
Active | Ready | Blocked | Bezeichnung
 |  |  | Proc1
 |  |  | Proc2
 |  |  | ISR
xSemaphoreTake()
X
X
X
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 19: Beispiel Counting Semaphore
ISR
Semaphore
Proc1
Active | Ready | Blocked | Bezeichnung
 |  |  | Proc1
 |  |  | Proc2
 |  |  | ISR
X
X
X
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 20: Beispiel Counting Semaphore
ISR
Semaphore
Proc1
Active | Ready | Blocked | Bezeichnung
 |  |  | Proc1
 |  |  | Proc2
 |  |  | ISR
xSemaphoreSetFromISR()
Interrupt
X
X
X
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 21: Beispiel Counting Semaphore
ISR
Semaphore
Proc1
Active | Ready | Blocked | Bezeichnung
 |  |  | Proc1
 |  |  | Proc2
 |  |  | ISR
X
X
X
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 22: Beispiel Counting Semaphore
ISR
Semaphore
Proc1
Active | Ready | Blocked | Bezeichnung
 |  |  | Proc1
 |  |  | Proc2
 |  |  | ISR
xSemaphoreTake()
X
X
X
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 23: Debugging
Problem Abstraktionsschicht
Lösung : RTOS Awareness
Problem Nebenläufigkeit
Lösung: Trace Tools
Echtzeitsysteme
FreeRTOS
Umgebung
Memory - Management
Scheduling
Intertask-communikation
Interrupt handling
Debugging & Tools

## Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Wir stehen nun gerne für Fragen und Diskusionen zur Verfügung